УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» __________ 20__ г. № _____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор металлорежущих станков с числовым программным управлением

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	7

3.1. Обобщенная трудовая функция «Изготовление простых деталей типа тел вращения на токарных станках с ЧПУ»	7

3.2. Обобщенная трудовая функция «Изготовление простых корпусных деталей на сверлильно-фрезерно-расточных станках с ЧПУ»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Изготовление деталей типа тел вращения средней сложности, подналадка токарных и токарных с приводным инструментом станков с ЧПУ для обработки деталей типа тел вращения средней сложности»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Изготовление корпусных деталей средней сложности, подналадка сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ и токарных обрабатывающих центров с ЧПУ для обработки корпусных деталей средней сложности»	17

3.5. Обобщенная трудовая функция «Изготовление сложных деталей, подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме токарных и токарных с приводным инструментом станков с ЧПУ и токарных обрабатывающих центров с ЧПУ для изготовления деталей типа тел вращения, в том числе с обработкой в несколько установов» 	22

3.6. Обобщенная трудовая функция «Изготовление сложных корпусных деталей, подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ и обрабатывающих центров  с ЧПУ для обработки корпусных деталей, требующих перестановок и комбинированного их крепления»	26

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	30

4.1. Ответственная организация-разработчик	31

4.2. Наименования организаций-разработчиков	31

# I. Общие сведения

| Изготовление деталей, подналадка металлорежущих станков с числовым программным управлением (ЧПУ) |  |
| --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение качества изготовления деталей на токарных и сверлильно-фрезерно-расточных станках и обрабатывающих центрах с ЧПУ |
| Вид трудовой деятельности (группа занятий): |
| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование | уровень квалификации | наименование | код |
| A | Изготовление простых деталей типа тел вращения на токарных станках с ЧПУ | 3 | Установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях токарного станка с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения | А/01.3 |
|  |  |  | Обработка заготовок типа тел вращения с точностью размеров по 10 - 14 квалитетам | А/02.3 |
|  |  |  | Контроль параметров простых деталей типа тел вращения | А/03.3 |
| В | Изготовление простых корпусных деталей на сверлильно-фрезерно-расточных станках с ЧПУ | 3 | Установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях и на столе станка с выверкой в двух плоскостях для изготовления простых корпусных деталей | B/01.3 |
|  |  |  | Обработка заготовок корпусных деталей с точностью размеров по 10 - 14 квалитетам | B/02.3 |
|  |  |  | Контроль параметров простых корпусных деталей | B/03.3 |
| С | Изготовление деталей типа тел вращения средней сложности, подналадка токарных и токарных с приводным инструментом станков с ЧПУ для обработки деталей типа тел вращения средней сложности | 4 | Подготовка режущего, вспомогательного и измерительного инструмента, зажимных приспособлений | С/01.4 |
|  |  |  | Установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях токарного станка с ЧПУ для изготовления деталей типа тел вращения средней сложности | С/02.4 |
|  |  |  | Подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме токарных и токарных с приводным инструментом станков с ЧПУ, корректировка режимов обработки детали | С/03.4 |
|  |  |  | Обработка заготовок деталей типа тел вращения средней сложности с точностью размеров по 8 - 10 квалитетам | С/04.4 |
|  |  |  | Контроль параметров деталей типа тел вращения средней сложности | С/05.4 |
| D | Изготовление корпусных деталей средней сложности, подналадка сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ и токарных обрабатывающих центров с ЧПУ для обработки корпусных деталей средней сложности | 4 | Подготовка режущего, вспомогательного и измерительного инструмента, зажимных приспособлений | D/01.4 |
|  |  |  | Установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях и на столе станка с выверкой в двух плоскостях для обработки корпусных деталей средней сложности | D/02.4 |
|  |  |  | Подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ, корректировка режимов обработки детали | D/03.4 |
|  |  |  | Обработка заготовок корпусных деталей средней сложности с точностью размеров по 8 - 10 квалитетам | D/04.4 |
|  |  |  | Контроль параметров корпусных деталей средней сложности | D/05.4 |
| Е | Изготовление сложных деталей, подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме токарных и токарных с приводным инструментом станков с ЧПУ и токарных обрабатывающих центров с ЧПУ для изготовления деталей типа тел вращения, в том числе с обработкой в несколько установов | 4 | Подготовка режущего, вспомогательного и измерительного инструмента, зажимных приспособлений | Е/01.4 |
|  |  |  | Установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях токарного станка с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения | Е/02.4 |
|  |  |  | Подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме токарных станков с ЧПУ, корректировка режимов обработки детали | Е/03.4 |
|  |  |  | Обработка заготовок сложных деталей типа тел вращения с точностью размеров по 6 - 8 квалитетам | Е/04.4 |
|  |  |  | Контроль параметров сложных деталей типа тел вращения | Е/05.4 |
| F | Изготовление сложных корпусных деталей, подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ и обрабатывающих центров с ЧПУ для обработки корпусных деталей, требующих перестановок и комбинированного их крепления | 4 | Подготовка режущего, вспомогательного и измерительного инструмента, зажимных приспособлений | F/01.4 |
|  |  |  | Установка заготовок в приспособлениях и на столе станка с ЧПУ с выверкой их в различных плоскостях | F/02.4 |
|  |  |  | Подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ, корректировка режимов обработки детали | F/03.4 |
|  |  |  | Обработка заготовок сложных корпусных деталей с точностью размеров по 6 - 8 квалитетам | F/04.4 |
|  |  |  | Контроль параметров сложных корпусных деталей требующих | F/05.4 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых деталей типа тел вращения на токарных станках с ЧПУ | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор станков с ЧПУ 3 разряда Оператор токарных станков с ЧПУ 3 разряда |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 65 | Оператор станков с программным управлением 2-3-го разряда |
| ОКПДТР | 16045 | Оператор станков с программным управлением |

### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях токарного станка с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Чтение технологической документации на изготовление детали |
| --- | --- |
|  | Базирование и закрепление заготовки в универсальных и специальных приспособлениях токарного станка с ЧПУ |
|  | Контроль базирования и закрепления заготовки в универсальных и специальных приспособлениях токарного станка с ЧПУ |
| Необходимые умения | Определять технологические базы, установленные технологической документацией |
|  | Анализировать схемы базирования заготовок |
|  | Устанавливать заготовку в приспособление в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Проверять надежность закрепления заготовок в приспособлениях и прилегание заготовок к установочным поверхностям приспособления |
| Необходимые знания | Правила оформления и чтения конструкторской документации |
|  | Правила оформления и чтения технологической документации |
|  | Условное обозначение технологических баз, используемое в технологической документации |
|  | Классификация приспособлений для установки заготовок на токарных станках с ЧПУ |
|  | Устройство, основные узлы, принципы работы и правила применения универсальных и специальных приспособлений, используемых на токарных станках с ЧПУ для изготовления простых деталей |
|  | Правила настройки, регулирования универсальных и специальных приспособлений |
|  | Способы контроля надежности крепления заготовок в приспособлениях и прилегания заготовок к установочным поверхностям |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок типа тел вращения с точностью размеров по 10 - 14 квалитетам | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за процессом изготовления деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль получаемых размеров и степени износа режущего инструмента в периоды технологических остановов |
|  | Контроль за работой основных механизмов и системы программного управления токарного станка с ЧПУ |
| Необходимые умения | Читать управляющую программу |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Проверять исправность элементов управления оборудования и кнопок аварийной остановки оборудования |
|  | Проверять наличие смазочно-охлаждающих жидкостей |
|  | Определять степень износа режущего инструмента |
|  | Пользоваться измерительным инструментом |
| Необходимые знания | Типы, область применения и технологические возможности металлорежущих станков с ЧПУ |
|  | Основные механизмы и узлы токарных станков с ЧПУ и принцип их работы |
|  | Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Основы программирования станков с ЧПУ |
|  | Правила по охране труда при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями |
|  | Классификация, маркировка и физико-механические свойства конструкционных и инструментальных материалов |
|  | Назначение и правила применения режущего инструмента на токарных станках с ЧПУ |
|  | Допустимые величины износа режущего инструмента |
|  | Номенклатура, устройство и особенности применения измерительных инструментов |
|  | Правила и порядок выполнения измерений размеров |
|  | Виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  | Требования по рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров простых деталей типа тел вращения | Код | А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор измерительных инструментов для контроля параметров детали |
| --- | --- |
|  | Измерение основных параметров детали |
|  | Анализ результатов измерений |
| Необходимые умения | Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным рабочего чертежа детали (технологического эскиза) |
|  | Выполнять наладку и настройку универсальных измерительных инструментов |
|  | Выполнять измерения погрешностей формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Определять шероховатость поверхностей детали |
|  | Определять годность действительного размера по данным чертежа |
| Необходимые знания | Способы обозначения на рабочих чертежах деталей допусков и посадок гладких и других типовых соединений, допусков форм и взаимного расположения поверхностей, параметров шероховатости поверхностей |
|  | Виды, устройство, назначение, правила применения измерительных инструментов |
|  | Алгоритм настройки универсальных измерительных инструментов |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей детали |
|  | Способы контроля шероховатости поверхностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых корпусных деталей на сверлильно-фрезерно-расточных станках с ЧПУ | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор станков с ЧПУ 2-3 разряда Оператор сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ 2-3 разряда |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

| Дополнительные характеристики |
| --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 65 | Оператор станков с программным управлением 2-3-го разряда |
| ОКПДТР | 16045 | Оператор станков с программным управлением |

### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях и на столе станка с выверкой в двух плоскостях для изготовления простых корпусных деталей | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Чтение технологической документации на изготовление детали |
| --- | --- |
|  | Базирование и закрепление заготовки в универсальных и специальных приспособлениях сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ |
|  | Контроль базирования и закрепления заготовки в универсальных и специальных приспособлениях сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ |
| Необходимые умения | Определять технологические базы, установленные технологической документацией |
|  | Анализировать схемы базирования заготовок |
|  | Устанавливать заготовку в приспособление в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Проверять надежность закрепления заготовок в приспособлениях и прилегание заготовок к установочным поверхностям приспособления |
| Необходимые знания | Правила оформления и чтения конструкторской документации |
|  | Правила оформления и чтения технологической документации |
|  | Условное обозначение технологических баз, используемое в технологической документации |
|  | Устройство, основные узлы, принцип работы зажимных приспособлений и оснастки, применяемых при изготовлении простых корпусных деталей на сверлильно-фрезерно-расточных станках с ЧПУ |
|  | Правила настройки, регулирования универсальных и специальных приспособлений |
|  | Способы контроля надежности крепления заготовок в приспособлениях и прилегания заготовок к установочным поверхностям |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых корпусных деталей по 10 - 14 квалитетам | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за процессом изготовления деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль получаемых размеров и степени износа режущего инструмента в периоды технологических остановов |
|  | Контроль за работой основных механизмов сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ |
| Необходимые умения | Читать управляющую программу |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Проверять исправность элементов управления оборудования и кнопок аварийной остановки оборудования |
|  | Проверять наличие смазочно-охлаждающей жидкости |
|  | Определять степень износа режущего инструмента |
|  | Пользоваться измерительным инструментом |
| Необходимые знания | Типы, область применения и технологические возможности металлорежущих станков с ЧПУ |
|  | Основные механизмы и узлы сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ и принцип их работы |
|  | Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Основы программирования сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ |
|  | Правила по охране труда при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями |
|  | Классификация, маркировка и физико-механические свойства конструкционных и инструментальных материалов |
|  | Назначение и правила применения режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточных станках с ЧПУ |
|  | Допустимые величины износа режущего инструмента |
|  | Правила и порядок выполнения измерений |
|  | Виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  | Требования по рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров простых корпусных деталей | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор измерительных инструментов для контроля параметров детали |
| --- | --- |
|  | Измерение основных параметров детали |
|  | Анализ результатов измерений |
| Необходимые умения | Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным рабочего чертежа детали (технологического эскиза) |
|  | Выполнять наладку и настройку универсальных измерительных инструментов |
|  | Выполнять измерения погрешностей формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Определять шероховатость поверхностей детали |
|  | Определять годность действительного размера по данным чертежа |
| Необходимые знания | Способы обозначения на рабочих чертежах деталей допусков и посадок гладких и других типовых соединений, допусков форм и взаимного расположения поверхностей, параметров шероховатости поверхностей |
|  | Виды, устройство, назначение, правила применения измерительных инструментов |
|  | Алгоритм настройки универсальных измерительных инструментов |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей детали |
|  | Способы контроля шероховатости поверхностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление деталей типа тел вращения средней сложности, подналадка токарных и токарных с приводным инструментом станков с ЧПУ для обработки деталей типа тел вращения средней сложности | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор станков с ЧПУ 4 разряда Оператор токарных станков с ЧПУ 4 разряда |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих Или среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 2-х лет оператором металлорежущих станков 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 66 | Оператор станков с программным управлением 4-го разряда |
| ОКПДТР | 16045 | Оператор станков с программным управлением |

### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка режущего, вспомогательного и измерительного инструмента, зажимных приспособлений | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Чтение технологической документации на изготовление детали |
| --- | --- |
|  | Подготовка зажимных приспособлений и другой оснастки для установки и закрепления заготовки в соответствии с технологической документацией |
|  | Подготовка режущего инструмента в соответствии с технологической документацией |
|  | Сборка и установка режущего инструмента на токарный станок с ЧПУ |
|  | Контроль положения режущего инструмента на токарном станке с ЧПУ |
|  | Подготовка измерительного инструмента в соответствии с технологической документацией |
| Необходимые умения | Выбирать необходимую оснастку для установки и крепления заготовки |
|  | Подбирать режущий инструмент в соответствии с технологической документацией |
|  | Собирать и устанавливать режущие инструменты в устройство автоматической смены инструмента токарного станка с ЧПУ |
|  | Контролировать правильность установки инструмента |
|  | Производить наладку режущего инструмента на токарном станке |
|  | Подбирать измерительный инструмент в соответствии с технологической документацией |
| Необходимые знания | Правила оформления и чтения технологической документации |
|  | Номенклатура и назначение зажимных приспособлений и оснастки, применяемой при изготовлении деталей средней сложности на токарных станках с ЧПУ |
|  | Классификация, маркировка и физико-механические свойства инструментальных материалов |
|  | Конструкция и геометрия токарных резцов, осевого инструмента, фрез |
|  | Виды и область применения стружколомов |
|  | Назначение и правила применения режущего инструмента |
|  | Виды используемой оснастки для установки режущего инструмента на токарные и токарные с приводным инструментом станки с ЧПУ |
|  | Виды устройств автоматической смены инструментов на токарных станках с ЧПУ |
|  | Правила установки и контроля положения режущего инструмента на токарном станке с ЧПУ |
|  | Интерфейс стойки токарного станка с ЧПУ |
|  | Виды, конструкция и назначение измерительного инструмента |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях токарного станка с ЧПУ для изготовления деталей типа тел вращения средней сложности | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Чтение технологической документации на изготовление детали |
| --- | --- |
|  | Базирование и закрепление заготовки в универсальных и специальных приспособлениях токарного станка с ЧПУ |
|  | Контроль базирования и закрепления заготовки в универсальных и специальных приспособлениях токарного станка с ЧПУ |
| Необходимые умения |  |
|  | Определять технологические базы, определенные технологической документацией |
|  | Устанавливать заготовку в приспособление, в соответствии с требованиями технологического процесса |
|  | Проверять надежность крепления заготовок в приспособлениях и прилегание заготовок к базовым плоскостям |
| Необходимые знания | Условное обозначение технологических баз, используемое в технологической документации |
|  | Правила настройки, регулирования универсальных и специальных приспособлений |
|  | Способы контроля надежности крепления заготовок в приспособлениях и прилегания заготовок к базовым поверхностям |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме токарных станков с ЧПУ, корректировка режимов изготовления детали | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регулярной проверки точности наладки и степени износа режущего инструмента |
| --- | --- |
|  | Управление режимами работы токарного станка с ЧПУ для изготовления деталей средней сложности типа тел вращения |
| Необходимые умения | Контролировать точность наладки комплекта инструмента |
|  | Заменять инструменты при износе или поломке |
|  | Заменять сменные многогранные пластины при их износе или поломке |
|  | Корректировать управляющую программу для изготовления деталей средней сложности типа тел вращения на токарном станке с ЧПУ |
|  | Управление движением подачи токарного станка с ЧПУ для изготовления деталей средней сложности типа тел вращения на токарном станке с ЧПУ |
|  | Управление главным движением токарного станка с ЧПУ для изготовления деталей средней сложности типа тел вращения на токарном станке с ЧПУ |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической документации |
|  | Интерфейс стойки токарного станка с ЧПУ |
|  | Виды износа режущего инструмента для токарной обработки |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Правила выбора режимов резания |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление деталей типа тел вращения средней сложности по 8 - 10 квалитетам | Код | С/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за процессом изготовления деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль получаемых размеров и степени износа режущего инструмента в периоды технологических остановов |
|  | Контроль за работой основных механизмов токарного станка с ЧПУ |
| Необходимые умения | Читать управляющую программу |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Проверять исправность элементов управления оборудования и кнопок аварийной остановки оборудования |
|  | Проверять наличие смазочно-охлаждающих жидкостей |
|  | Определять степень износа режущего инструмента |
|  | Пользоваться измерительным инструментом |
| Необходимые знания | Основы программирования станков с ЧПУ |
|  | Особенности конструкции токарных станков с ЧПУ |
|  | Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Правила по охране труда при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями |
|  | Условия хранения и эксплуатации контрольно-измерительных приборов, универсальных, специальных измерительных |
|  | инструментов и приспособлений |
|  | Допустимые величины износа режущего инструмента |
|  | Правила и порядок выполнения измерений |
|  | Виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  | Требования по рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров деталей типа тел вращения средней сложности | Код | С/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор измерительных инструментов для контроля параметров детали |
| --- | --- |
|  | Измерение основных параметров детали |
|  | Анализ результатов измерений |
| Необходимые умения | Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным рабочего чертежа детали (технологического эскиза) |
|  | Использовать стандартный и специальный измерительный инструмент |
| Необходимые знания | Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости в пределах выполняемых работ |
|  | Виды, устройство, назначение, правила применения измерительных инструментов |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей детали |
|  | Способы контроля шероховатости поверхностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок корпусных деталей средней сложности, подналадка сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ для обработки корпусных деталей средней сложности | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор металлорежущих станков с ЧПУ 4 разряда Оператор сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ 4 разряда |
| Требования к опыту практической работы | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих или среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 2-х лет оператором металлорежущих станков 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <3> |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 66 | Оператор станков с программным управлением 4-го разряда |
| ОКПДТР | 16045 | Оператор станков с программным управлением |

### 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка режущего и измерительного инструмента | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор режущего инструмента в соответствии с технологической документацией |
| --- | --- |
|  | Сборка и установка режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточной станок с ЧПУ |
|  | Контроль положения режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточном станке с ЧПУ |
|  | Подбор измерительного инструмента в соответствии с технологической документацией |
| Необходимые умения | Подбирать режущий инструмент в соответствии с технологической документацией |
|  | Собирать и устанавливать режущие инструменты в магазин сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ |
|  | Контролировать правильность установки инструмента |
|  | Производить наладку режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточном станке |
|  | Подбирать измерительный инструмент в соответствии с технологической документацией |
| Необходимые знания | Виды и основные характеристики режущего инструмента для фрезерной обработки |
|  | Виды используемой оснастки для установки режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточные станки с ЧПУ |
|  | Виды магазинов и особенности установки режущего инструмента |
|  | Интерфейс стойки сверлильно-фрезерно-расточных станка с ЧПУ |
|  | Виды, конструкция и назначение измерительного инструмента |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка зажимных приспособлений и другой оснастки и установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях и на столе станка с выверкой в двух плоскостях для обработки корпусных деталей средней сложности | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Чтение технологической документации на изготовление детали |
| --- | --- |
|  | Подготовка зажимных приспособлений и другой оснастки в соответствии с технологическим процессом |
|  | Базирование и закрепление заготовки в универсальных и специальных приспособлениях сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ |
|  | Контроль базирования и закрепления заготовки в универсальных и специальных приспособлениях сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ с выверкой в двух плоскостях |
| Необходимые умения | Определять необходимую оснастку для установки и крепления заготовки |
|  | Определять технологические базы, определенные технологической документацией |
|  | Устанавливать заготовку в приспособление, в соответствии с требованиями технологического процесса |
|  | Проверять надежность крепления заготовок в приспособлениях и прилегание заготовок к базовым плоскостям |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической документации |
|  | Условное обозначение технологических баз, используемое в технологической документации |
|  | Назначение зажимных приспособлений и оснастки, применяемой при изготовлении деталей средней сложности на сверлильно-фрезерно-расточных станках с ЧПУ |
|  | Правила настройки, регулирования универсальных и специальных приспособлений с выверкой в двух плоскостях |
|  | Способы контроля надежности крепления заготовок в приспособлениях и прилегания заготовок к базовым поверхностям |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ, корректировка режимов изготовления детали | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регулярной проверки точности наладки степени износа режущего инструмента |
| --- | --- |
|  | Корректировка работы сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ для изготовления корпусных деталей средней сложности |
| Необходимые умения | Контролировать точность наладки комплекта инструмента |
|  | Заменять инструменты и сменные многогранные пластины к ним при износе или поломке |
|  | Корректировать УП для изготовления корпусных деталей средней сложности на сверлильно-фрезерно-расточном станке с ЧПУ |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической документации |
|  | Интерфейс стойки сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ |
|  | Виды износа режущего инструмента |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Правила выбора режимов резания |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление корпусных деталей средней сложности по 8 - 10 квалитетам | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за процессом изготовления деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль получаемых размеров и степени износа режущего инструмента в периоды технологических остановов |
|  | Контроль за работой основных механизмов сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ |
| Необходимые умения | Читать управляющую программу |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Проверять исправность элементов управления оборудования и кнопок аварийной остановки оборудования |
|  | Проверять наличие смазочно-охлаждающих жидкостей |
|  | Определять степень износа режущего инструмента |
|  | Пользоваться измерительным инструментом |
| Необходимые знания | Основы программирования станков с ЧПУ |
|  | Особенности конструкции сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ |
|  | Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Правила по охране труда при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями |
|  | Условия хранения и эксплуатации контрольно-измерительных приборов, универсальных, специальных измерительных |
|  | инструментов и приспособлений |
|  | Допустимые величины износа режущего инструмента |
|  | Правила и порядок выполнения измерений |
|  | Виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  | Требования по рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров корпусных деталей средней сложности | Код | D/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор измерительных инструментов для контроля параметров детали |
| --- | --- |
|  | Измерение основных параметров детали |
|  | Анализ результатов измерений |
| Необходимые умения | Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным рабочего чертежа детали (технологического эскиза) |
|  | Использовать стандартный измерительный инструмент |
| Необходимые знания | Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров |
|  | шероховатости, способов базирования |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости в пределах выполняемых работ |
|  | Виды, устройство, назначение, правила применения измерительных инструментов |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей детали |
|  | Способы контроля шероховатости поверхностей |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

## 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок сложных деталей, подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме токарных станков с ЧПУ для изготовления деталей типа тел вращения, требующих перестановок и комбинированного их крепления | Код | Е | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор металлорежущих станков с ЧПУ 5 разряда Оператор станков с ЧПУ 5 разряда |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 2-х лет оператором металлорежущих станков 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <3> |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 67 | Оператор станков с программным управлением 5-го разряда |
| ОКПДТР | 16045 | Оператор станков с программным управлением |

### 3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка режущего и измерительного инструмента | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор режущего инструмента в соответствии с технологической документацией |
| --- | --- |
|  | Сборка и установка режущего инструмента на токарный станок с ЧПУ |
|  | Контроль положения режущего инструмента на токарном станке с ЧПУ |
|  | Подбор измерительного инструмента в соответствии с технологической документацией |
| Необходимые умения | Подбирать режущий инструмент в соответствии с технологической документацией |
|  | Собирать и устанавливать режущие инструменты в магазин токарного станка с ЧПУ |
|  | Контролировать правильность установки инструмента |
|  | Производить наладку режущего инструмента на токарном станке |
|  | Подбирать измерительный инструмент в соответствии с технологической документацией |
|  | Подбирать режущий инструмент в соответствии с технологической документацией |
| Необходимые знания | Виды и основные характеристики режущего инструмента для токарной обработки |
|  | Виды используемой оснастки для установки режущего инструмента на токарные станки с ЧПУ |
|  | Виды магазинов и особенности установки режущего инструмента |
|  | Интерфейс стойки токарного станка с ЧПУ |
|  | Виды, конструкция и назначение измерительного инструмента |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка зажимных приспособлений и другой оснастки и установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях токарного станка с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Чтение технологической документации на изготовление детали |
| --- | --- |
|  | Подготовка зажимных приспособлений и другой оснастки в соответствии с технологическим процессом |
|  | Базирование и закрепление заготовки в универсальных и специальных приспособлениях токарного станка с ЧПУ |
|  | Контроль базирования и закрепления заготовки в универсальных и специальных приспособлениях токарного станка с ЧПУ с выверкой по всем координатным осям |
| Необходимые умения | Определять необходимую оснастку для установки и крепления заготовки |
|  | Определять технологические базы, определенные технологической документацией |
|  | Устанавливать заготовку в приспособление, в соответствии с требованиями технологического процесса |
|  | Проверять надежность крепления заготовок в приспособлениях и прилегание заготовок к базовым плоскостям |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической документации |
|  | Условное обозначение технологических баз, используемое в технологической документации |
|  | Назначение зажимных приспособлений и оснастки, применяемой при изготовлении сложных деталей на токарных станках с ЧПУ |
|  | Правила настройки, регулирования универсальных и специальных приспособлений с выверкой по всем координатным осям |
|  | Способы контроля надежности крепления заготовок в приспособлениях и прилегания заготовок к базовым поверхностям |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме токарных станков с ЧПУ, корректировка режимов изготовления сложных деталей | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регулярной проверки точности наладки степени износа режущего инструмента |
| --- | --- |
|  | Корректировка работы токарного станка с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения |
| Необходимые умения | Контролировать точность наладки комплекта инструмента |
|  | Заменять инструменты и сменные многогранные пластины к ним при износе или поломке |
|  | Корректировать УП для изготовления сложных деталей типа тел вращения на токарном станке с ЧПУ |
|  | Контролировать точность наладки комплекта инструмента |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической документации |
|  | Интерфейс стойки токарного станка с ЧПУ |
|  | Виды износа режущего инструмента для токарной обработки |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Правила выбора режимов резания |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление сложных деталей типа тел вращения по 6 – 8 квалитетам | Код | E/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за процессом изготовления деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль получаемых размеров и степени износа режущего инструмента в периоды технологических остановов |
|  | Контроль за работой основных механизмов токарного станка с ЧПУ |
| Необходимые умения | Читать управляющую программу |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Проверять исправность элементов управления оборудования и кнопок аварийной остановки оборудования |
|  | Проверять наличие смазочно-охлаждающих жидкостей |
|  | Определять степень износа режущего инструмента |
|  | Пользоваться измерительным инструментом |
| Необходимые знания | Основы программирования станков с ЧПУ |
|  | Особенности конструкции токарных станков с ЧПУ |
|  | Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Правила по охране труда при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями |
|  | Условия хранения и эксплуатации контрольно-измерительных приборов, универсальных, специальных измерительных |
|  | инструментов и приспособлений |
|  | Допустимые величины износа режущего инструмента |
|  | Правила и порядок выполнения измерений |
|  | Виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  | Требования по рациональной организации труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.5.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров деталей типа тел вращения, требующих перестановок и комбинированного их крепления | Код | E/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор измерительных инструментов для контроля параметров детали |
| --- | --- |
|  | Измерение основных параметров детали |
|  | Анализ результатов измерений |
| Необходимые умения | Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным рабочего чертежа детали (технологического эскиза) |
|  | Использовать стандартный измерительный инструмент |
| Необходимые знания | Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров |
|  | шероховатости, способов базирования |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости в пределах выполняемых работ |
|  | Виды, устройство, назначение, правила применения измерительных инструментов |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей детали |
|  | Способы контроля шероховатости поверхностей |
| Другие характеристики |  |

## 3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок сложных корпусных деталей, подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ для обработки корпусных деталей, требующих перестановок и комбинированного их крепления | Код | F | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор металлорежущих станков с ЧПУ 5 разряда Оператор сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ 5 разряда |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих или среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 2-х лет оператором металлорежущих станков 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <3> |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 67 | Оператор станков с программным управлением 5-го разряда |
| ОКПДТР | 16045 | Оператор станков с программным управлением |

### 3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка режущего и измерительного инструмента | Код | F/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор режущего инструмента в соответствии с технологической документацией |
| --- | --- |
|  | Сборка и установка режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточной станок с ЧПУ |
|  | Контроль положения режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточном станке с ЧПУ |
|  | Подбор измерительного инструмента в соответствии с технологической документацией |
| Необходимые умения | Подбирать режущий инструмент в соответствии с технологической документацией |
|  | Собирать и устанавливать режущие инструменты в магазин сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ |
|  | Контролировать правильность установки инструмента |
|  | Производить наладку режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточном станке |
| Необходимые знания | Виды и основные характеристики режущего инструмента для фрезерной обработки |
|  | Виды используемой оснастки для установки режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточные станки с ЧПУ |
|  | Виды магазинов и особенности установки режущего инструмента |
|  | Интерфейс стойки сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ |
|  | Виды, конструкция и назначение измерительного инструмента |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка зажимных приспособлений и другой оснастки и установка заготовок в приспособлениях и на столе станка с ЧПУ с выверкой их в различных плоскостях | Код | F/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Чтение технологической документации на изготовление детали |
| --- | --- |
|  | Подготовка зажимных приспособлений и другой оснастки в соответствии с технологическим процессом |
|  | Базирование и закрепление заготовки в универсальных и специальных приспособлениях сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ с выверкой по всем координатным осям |
|  | Контроль базирования и закрепления заготовки в универсальных и специальных приспособлениях сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ |
| Необходимые умения | Определять необходимую оснастку для установки и крепления заготовки |
|  | Определять технологические базы, определенные технологической документацией |
|  | Устанавливать заготовку в приспособление, в соответствии с требованиями технологического процесса |
|  | Проверять надежность крепления заготовок в приспособлениях и прилегание заготовок к базовым плоскостям |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической документации |
|  | Условное обозначение технологических баз, используемое в технологической документации |
|  | Назначение зажимных приспособлений и оснастки, применяемой при изготовлении сложных деталей на сверлильно-фрезерно-расточноых станках с ЧПУ |
|  | Правила настройки, регулирования универсальных и специальных приспособлений с выверкой по всем координатным осям |
|  | Способы контроля надежности крепления заготовок в приспособлениях и прилегания заготовок к базовым поверхностям |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка на холостом ходу и в рабочем режиме сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ, корректировка режимов изготовления детали | Код | F/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регулярной проверки точности наладки степени износа режущего инструмента |
| --- | --- |
|  | Корректировка работы сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей |
| Необходимые умения | Контролировать точность наладки комплекта инструмента |
|  | Заменять инструменты и сменные многогранные пластины к ним при износе или поломке |
|  | Корректировать УП для изготовления сложных корпусных деталей на сверлильно-фрезерно-расточном станке с ЧПУ |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической документации |
|  | Интерфейс стойки сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ |
|  | Виды износа режущего инструмента для фрезерной обработки |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Правила выбора режимов резания |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.6.4. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление сложных корпусных деталей по 6 - 8 квалитетам | Код | F/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за процессом изготовления деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль получаемых размеров и степени износа режущего инструмента в периоды технологических остановов |
|  | Контроль за работой основных механизмов сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ |
| Необходимые умения | Читать управляющую программу |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Проверять исправность элементов управления оборудования и кнопок аварийной остановки оборудования |
|  | Проверять наличие смазочно-охлаждающих жидкостей |
|  | Определять степень износа режущего инструмента |
|  | Пользоваться измерительным инструментом |
| Необходимые знания | Основы программирования станков с ЧПУ |
|  | Особенности конструкции сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ |
|  | Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Правила по охране труда при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями |
|  | Условия хранения и эксплуатации контрольно-измерительных приборов, универсальных, специальных измерительных |
|  | инструментов и приспособлений |
|  | Допустимые величины износа режущего инструмента |
|  | Правила и порядок выполнения измерений |
|  | Виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  | Требования по рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

### 3.6.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров корпусных деталей требующих перестановок и комбинированного их крепления | Код | F/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор измерительных инструментов для контроля параметров детали |
| --- | --- |
|  | Измерение основных параметров детали |
|  | Анализ результатов измерений |
| Необходимые умения | Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным рабочего чертежа детали (технологического эскиза) |
|  | Использовать стандартный измерительный инструмент |
| Необходимые знания | Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов базирования |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости в пределах выполняемых работ |
|  | Виды, устройство, назначение, правила применения измерительных инструментов |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», город Екатеринбург

Генеральный директор Клейн Николай Владимирович

## 4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Кировское машиностроительное предприятие», город Киров |
| --- | --- |
|  | АО «Кыштымское машиностроительное объединение», город Кыштым |
|  | АО «НПК «Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского», город Нижний Тагил |
|  | АО «ОКБ «Новатор» имени Л.В. Люльева», город Екатеринбург |
|  | АО «Омское производственное объединение «ИРТЫШ», город Омск |
|  | АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова», город Екатеринбург |
|  | АО «Свердловский инструментальный завод», город Екатеринбург |
|  | АО «Уралтрансмаш», город Екатеринбург |
|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
|  | ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж», город Екатеринбург |
|  | ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум», город Екатеринбург |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», город Уфа |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении (СПК в машиностроении), город Москва |
|  | ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина», город Екатеринбург |
|  | ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906, № 26, ст. 3577; 2015, 
№ 11, ст. 1607, № 46, ст. 6397; 2016, № 15, ст. 2105, № 35, ст. 5327).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906, № 26, ст. 3577; 2015, 
№ 11, ст. 1607, № 46, ст. 6397; 2016, № 15, ст. 2105, № 35, ст. 5327).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).