УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «___» _____ 2018 г. №____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по автоматизированному проектированию технологических процессов

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Автоматизированное проектирование технологических процессов изготовления деталей, изготавливаемых из конструкционных углеродистых и низколегированных сталей, серых и высокопрочных чугунов, обрабатываемых резанием, имеющих до 15 обрабатываемых поверхностей, в том числе точностью не выше 12 квалитета и шероховатостью не ниже Ra 3,2 и сборки сборочных единиц, включающих не более 20 составных частей (деталей и сборочных единиц) (далее – машиностроительные изделия низкой сложности)»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обобщенная трудовая функция «Автоматизированное проектирование технологических процессов изготовления деталей, изготавливаемых из конструкционных, инструментальных, коррозионностойких сталей, чугунов разных видов, цветных сплавов на основе меди и алюминия, обрабатываемых резанием, имеющие от 15 до 30 обрабатываемых поверхностей, в том числе точностью не выше 8 квалитета и шероховатостью не ниже Ra 0,8 и сборки сборочных единиц включающих от 20 до 50 составных частей (деталей и сборочных единиц) (далее – машиностроительные изделия средней сложности)»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обобщенная трудовая функция «Автоматизированное проектирование технологических процессов изготовления деталей, изготавливаемых из сплавов черных и цветных металлов, полимеров и композиционных материалов, обрабатываемых резанием, имеющие более 30 обрабатываемых поверхностей, в том числе точностью выше 7 квалитета и шероховатостью ниже Ra 0,4 и сборки сборочных единиц, включающих более 50 составных частей (деталей и сборочных единиц)	18

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	27

# I. Общие сведения

| Проектирование технологических процессов изготовления машиностроительных изделий с применением систем автоматизированного проектирования |  | 40.083 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение качества и производительности изготовления машиностроительных изделий при помощи систем автоматизированного проектирования |
| Группа занятий: |
| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| (код ОКВЭД 2) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Автоматизированное проектирование технологических процессов изготовления машиностроительных изделий низкой сложности | 5 | Обеспечение технологичности конструкции машиностроительных изделий низкой сложности | А/01.5 | 5 |
|  |  |  | Разработка с использованием CAD, CAPP- систем технологических процессов изготовления машиностроительных изделий низкой сложности | А/02.5 | 5 |
|  |  |  | Контроль и управление технологическими процессами изготовления машиностроительных изделий низкой сложности | А/03.5 | 5 |
|  |  |  | Ведение баз данных CAPP- систем | А/04.5 | 5 |
| B | Автоматизированное проектирование технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности | 6 | Обеспечение технологичности конструкции машиностроительных изделий средней сложности | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка с использованием CAD, CAPP- систем технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль и управление технологическими процессами изготовления машиностроительных изделий средней сложности | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Организация информации в базах данных CAPP- систем | B/04.6 | 6 |
| C | Автоматизированное проектирование технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности | 7 | Обеспечение технологичности конструкции машиностроительных изделий высокой сложности | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Разработка с использованием CAD, CAPP- систем технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Контроль и управление технологическими процессами изготовления машиностроительных изделий высокой сложности | C/03.7 | 7 |
|  |  |  | Подготовка предложений по повышению эффективности использования CAD, CAPP- систем в организации | C/04.7 | 7 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Автоматизированное проектирование технологических процессов изготовления машиностроительных изделий низкой сложности | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-технолог в машиностроении III категории Инженер-технолог III категории |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование – бакалавриат |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 3 лет техником I категории при наличии среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования – бакалавриат |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышение квалификации не реже одного раза в пять лет |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 22854 | Инженер-технолог |
| ОКСО | 2.15.02.08 | Технология машиностроения |
|  | 2.15.03.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |

### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение конструкции машиностроительных изделий низкой сложности | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ с применением CAD-систем технологичности конструкций машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Качественная и количественная оценка технологичности конструкций машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Разработка с применением CAD-систем предложений по изменению конструкций машиностроительных изделий низкой сложности с целью повышения их технологичности |
| Необходимые умения | Использовать CAD-системы для выявления нетехнологичных элементов конструкций машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Разрабатывать с применением CAD-систем предложения по повышению технологичности конструкций машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Рассчитывать основные показатели количественной оценки технологичности конструкции машиностроительных изделий низкой сложности |
| Необходимые знания | Основные принципы работы в современных CAD-системах |
|  | Современные CAD-системы, их функциональные возможности для проектирования 2D и 3D геометрических моделей машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы в области технологичности |
|  | Последовательность действий при оценке технологичности конструкции машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Основные критерии качественной оценки технологичности конструкции машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Основные показатели количественной оценки технологичности конструкции машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Процедуры согласования и утверждения предложений по изменению конструкции машиностроительных изделий низкой сложности с целью повышения их технологичности |
|  | Функциональные возможности и особенности работы в PDM и ERP-системах, используемых в организации |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка с использованием CAD, CAPP- систем технологических процессов изготовления машиностроительных изделий низкой сложности | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение типа производства машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Выбор с применением CAD, CAPP-систем вида исходных заготовок и методов их изготовления для машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Синтез с применением CAD, CAPP, PDM-систем технических заданий на проектирование исходных заготовок |
|  | Анализ с применением CAD, CAPP, PDM-систем технических требований, предъявляемых к машиностроительным изделиям низкой сложности |
|  | Выбор с применением CAD, CAPP, PDM-систем схем базирования и закрепления заготовок и деталей машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Синтез с применением CAPP-систем технологических маршрутов изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Выбор с применением CAPP, ERP-систем стандартных средств технологического оснащения, необходимых для реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Выбор с применением CAPP, ERP -систем стандартных контрольно-измерительных приборов и инструмента, необходимых для реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Выбор с применением CAPP-систем технологических режимов технологических операций изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Расчет с применением CAPP-систем норм времени на технологические операции изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Оформление с применением CAD, CAPP, PDM-систем технологической документации на технологические процессы изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
| Необходимые умения | Определять тип производства на основе анализа программы выпуска машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Выбирать схемы контроля технических требований, предъявляемых к машиностроительным изделиям низкой сложности |
|  | Использовать CAD-системы для выявления конструктивных особенностей машиностроительных изделий низкой сложности, влияющих на выбор метода получения исходной заготовки |
|  | Выбирать вид исходной заготовки, метод ее получения и основные требования к ее конструкции для машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Использовать CAD и PDM-системы для оформления технического задания на проектирование исходных заготовок |
|  | Выбирать схемы базирования и закрепления заготовок и деталей машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для поиска типовых технологических процессов и технологических процессов-аналогов для машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для редактирования типовых технологических процессов и технологических процессов-аналогов для машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для определения технологических возможностей стандартных средств технологического оснащения, используемых в технологических процессах изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для определения технологических возможностей стандартных контрольно-измерительных приборов и инструмента, используемых в технологических процессах изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Использовать CAPP-системы и САПР производителей режущего инструмента для выбора технологических режимов технологических операций изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для нормирования технологических операций изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Использовать CAD и CAPP-системы для оформления технологической документации на технологические процессы изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
| Необходимые знания | Технические требования, предъявляемые к машиностроительным изделиям низкой сложности |
|  | Основные методы контроля технических требований, предъявляемых к машиностроительным изделиям низкой сложности |
|  | Основные технологические свойства конструкционных материалов машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Характеристики основных видов исходных заготовок и методов их получения |
|  | Основные принципы работы в современных CAD-системах |
|  | Современные CAD-системы, их функциональные возможности для проектирования 2D и 3D геометрических моделей машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Основные технологические возможности заготовительных производств организации |
|  | Принципы выбора технологических баз |
|  | Типовые схемы базирования и закрепления заготовок и деталей машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Типовые технологические процессы изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Принципы поиска технологического процесса-аналога изготовления машиностроительных изделий низкой сложности с применением CAPP-систем |
|  | Основные средства технологического оснащения, используемые в технологических процессах изготовления деталей машиностроения низкой сложности, и принципы его работы |
|  | Основные технологические возможности стандартных средств технологического оснащения |
|  | Принципы выбора средств технологического оснащения |
|  | Основные технологические возможности стандартных контрольно-измерительных приборов и инструмента |
|  | Принципы выбора контрольно-измерительных приборов и инструмента |
|  | Методика выбора технологических режимов технологических операций изготовления машиностроительных изделий низкой сложности с применением CAPP-систем |
|  | Методика расчета норм времени для технологических операций изготовления машиностроительных изделий низкой сложности с применением CAPP-систем |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по оформлению конструкторской и технологической документации |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации, требования охраны труда |
|  | Основные принципы работы в современных CAPP-системах |
|  | Современные CAPP-системы, их функциональные возможности для проектирования технологических процессов изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Средства технологического оснащения, контрольно-измерительные приборы и инструмент, применяемые в организации |
|  | Технологические процессы изготовления машиностроительных изделий низкой сложности, используемые в организации |
|  | Процедуры согласования и утверждения технологической и конструкторской документации, действующие в организации |
|  | Функциональные возможности и особенности работы в PDM и ERP-системах, используемых в организации |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и управление технологическими процессами изготовления машиностроительных изделий низкой сложности | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обработка данных объективного контроля SCADA-систем для выявления причин брака при изготовлении машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Подготовка предложений по предупреждению и ликвидации брака при изготовлении машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Внесение с применением CAD,CAPP,PDM-систем изменений в технологические процессы изготовления машиностроительных изделий низкой сложности и документацию на них |
| Необходимые умения | Использовать данные SCADA-систем для анализа производственной ситуации и выявление причин брака при изготовлении машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Использовать CAD и CAPP-системы для редактирования технологической документации технологические процессы изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
| Необходимые знания | Параметры и режимы технологических процессов изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Правила эксплуатации средств технологического оснащения, используемых при реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Виды и причины брака при изготовлении машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Методы уменьшения влияния технологических факторов, вызывающих погрешности изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Функциональные возможности SCADA-систем по сбору, обработке и отображению информации о технологических процессах изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Основные принципы работы в современных CAPP-системах |
|  | Современные CAPP-системы, их функциональные возможности для проектирования технологических процессов изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по управлению изменениями в технологической документации |
|  | Процедуры согласования и утверждения изменений в технологической и конструкторской документации, действующие в организации |
|  | Функциональные возможности и особенности работы в PDM и ERP-системах, используемых в организации |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Ведение баз данных CAPP- систем | Код | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Приведение стандартных форм технологических CAPP-систем в соответствие с нормативами, действующими в организации |
|  | Ведение справочников средств технологического оснащения, контрольно-измерительных приборов и инструментов, конструкторско-технологических решений, нормативно-методической документации CAPP-систем |
| Необходимые умения | Использовать CAPP-системы для создания и изменения форм технологических документов |
|  | Использовать CAPP-системы для создания и настройки шаблонов для автоматизированного создания технологических документов |
|  | Создавать новые записи в справочниках средств технологического оснащения, контрольно-измерительных приборов и инструментов, конструкторско-технологических решений, нормативно-методической документации системы автоматизированного проектирования |
|  | Редактировать записи в базах знаний и справочниках средств технологического оснащения, контрольно-измерительных приборов и инструментов, конструкторско-технологических решений, нормативно-методической документации системы автоматизированного проектирования |
| Необходимые знания | Основные принципы организации баз данных |
|  | Правила внесения, хранения, изменения информации в базах данных |
|  | Основные принципы работы в современных CAPP-системах |
|  | Современные CAPP-системы, их функциональные возможности для проектирования технологических процессов изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Процедуры согласования и утверждения изменений формы технологических документов, действующие в организации |
|  | Функциональные возможности и особенности работы в PDM и ERP-системах, используемых в организации |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Автоматизированное проектирование технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Инженер-технолог в машиностроении II категории Инженер-технолог II категории |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – магистратура или специалитет |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет инженером-технологом III категории при наличии высшего образования – бакалавриат Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования – магистратура или специалитет |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышение квалификации не реже одного раза в пять лет |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 22854 | Инженер-технолог |
| ОКСО | 2.15.03.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|  | 2.15.04.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |

### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение технологичности конструкции машиностроительных изделий средней сложности | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ с применением CAD-систем технологичности конструкций машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Качественная и количественная оценка технологичности конструкций машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Разработка с применением CAD-систем предложений по изменению конструкций машиностроительных изделий средней сложности с целью повышения их технологичности |
|  | Контроль предложений по повышению технологичности, внесенных специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Использовать CAD-системы для выявления нетехнологичных элементов конструкций машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Разрабатывать с применением CAD-систем предложения по повышению технологичности конструкций машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Рассчитывать основные показатели количественной оценки технологичности конструкции машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Рассчитывать вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкции машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Оценивать предложения по повышению технологичности конструкции деталей машиностроения, внесенные специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые знания | Основные принципы работы в современных CAD-системах |
|  | Современные CAD-системы, их функциональные возможности для проектирования 2D и 3D геометрических моделей машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы в области технологичности |
|  | Последовательность действий при оценке технологичности конструкции машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Критерии качественной оценки технологичности конструкции машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Основные показатели количественной оценки технологичности конструкции машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкции машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Процедуры согласования и утверждения предложений по изменению конструкции машиностроительных изделий средней сложности с целью повышения их технологичности |
|  | Функциональные возможности и особенности работы в PDM и ERP-системах, используемых в организации |
| Другие характеристики | - |

### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка с использованием CAD, CAPP- систем технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение типа производства машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Выбор с применением CAD, CAPP-систем вида исходных заготовок и методов их изготовления для машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Синтез с применением CAD, CAPP, PDM-систем технических заданий на проектирование исходных заготовок |
|  | Контроль проектов заготовок и технических заданий на проектирование заготовок, подготовленных специалистами более низкой квалификации |
|  | Анализ с применением CAD, CAPP, PDM-систем технических требований, предъявляемых к машиностроительным изделиям средней сложности |
|  | Выбор с применением CAD, CAPP, PDM-систем схем базирования и закрепления заготовок и деталей машиностроительных средней низкой сложности |
|  | Расчет с применением CAD, CAE-систем требуемых сил закрепления заготовок и деталей машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Разработка с применением CAD, CAPP-систем единичных технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Контроль технологических процессов, разработанных специалистами более низкой квалификации |
|  | Выбор с применением CAPP, ERP-систем стандартных средств технологического оснащения, необходимых для реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Выбор с применением CAPP, ERP-систем стандартных контрольно-измерительных приборов и инструмента, необходимых для реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Разработка с применением CAD, CAPP, PDM-систем технических заданий на проектирование специальных средств технологического оснащения, необходимых для изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Разработка с применением CAD, CAPP, PDM-систем технических заданий на проектирование специальных контрольно-измерительных приборов и инструмента, необходимых для реализации технологических процессов машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Расчет с применением CAPP-систем значений припусков и промежуточных размеров на обработку поверхностей машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Выбор с применением CAPP-систем и технологических режимов технологических операций изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Расчет точности обработки при проектировании операций изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Расчет с применением CAPP-систем норм времени, материалов, инструментов, энергии на технологические операции изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Определение экономической эффективности проектируемых технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Оформление с применением CAD, CAPP, PDM-систем технологической документации на технологические процессы изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
| Необходимые умения | Определять тип производства на основе анализа программы выпуска машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Выбирать схемы контроля технических требований, предъявляемых к машиностроительным изделиям средней сложности |
|  | Использовать CAD-системы для выявления конструктивных особенностей машиностроительных изделий средней сложности, влияющих на выбор метода получения исходной заготовки |
|  | Выбирать вид исходной заготовки, метод ее получения и основные требования к ее конструкции для машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Использовать CAD и PDM-системы для оформления технического задания на проектирование исходных заготовок |
|  | Оценивать технические задания на проектирование исходных заготовок, подготовленные специалистами более низкой квалификации |
|  | Выбирать схемы базирования и закрепления заготовок и деталей машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Использовать CAE-системы для расчета сил закрепления заготовок и деталей машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для разработки маршрутных и операционных технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Оценивать технологические процессы изготовления деталей машиностроения, разработанные специалистами более низкой квалификации |
|  | Использовать CAPP-системы для поиска типовых технологических процессов и технологических процессов-аналогов для машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Рассчитывать погрешности обработки при выполнении операций изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для расчета припусков и промежуточных размеров на обработку поверхностей машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для определения технологических возможностей стандартных средств технологического оснащения, используемых в технологических процессах изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для определения технологических возможностей стандартных контрольно-измерительных приборов и инструмента, используемых в технологических процессах изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Устанавливать основные требования к специальным средствам технологического оснащения, разрабатываемых для реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Использовать CAPP-системы и САПР производителей режущего инструмента для выбора технологических режимов технологических операций изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для нормирования технологических операций изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для расчета норм расхода материалов, инструментов, энергии в технологических операциях изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Рассчитывать экономическую эффективность проектируемых технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Использовать CAD и CAPP-системы для оформления технологической документации на технологические процессы изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
| Необходимые знания | Технические требования, предъявляемые к машиностроительным изделиям средней сложности |
|  | Основные методы контроля технических требований, предъявляемых к машиностроительным изделиям средней сложности |
|  | Основные технологические свойства конструкционных материалов машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Основные принципы работы в современных CAD-системах |
|  | Современные CAD-системы, их функциональные возможности для проектирования 2D и 3D геометрических моделей машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Характеристики основных видов исходных заготовок и методов их получения |
|  | Технологические возможности заготовительных производств организации |
|  | Принципы выбора технологических баз |
|  | Типовые схемы базирования заготовок и деталей машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Основные принципы работы в современных CAE-системах |
|  | Современные CAE-системы, их функциональные возможности для расчета сил закрепления |
|  | Типовые технологические процессы изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Принципы построения технологических процессов с применением CAPP-систем |
|  | Основные средства технологического оснащения, используемые в технологических процессах изготовления машиностроительных изделий средней сложности, и принципы его работы |
|  | Технологические возможности средств технологического оснащения, используемых в технологических процессах изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Принципы выбора средств технологического оснащения |
|  | Технологические возможности стандартных контрольно-измерительных приборов и инструмента |
|  | Принципы выбора контрольно-измерительных приборов и инструмента |
|  | Методика выбора технологических режимов технологических операций изготовления машиностроительных изделий средней сложности с применением CAPP-систем |
|  | Методика расчета норм времени для технологических операций изготовления машиностроительных изделий средней сложности с применением CAPP-систем |
|  | Методика расчета нормативов расхода материалов, инструментов, энергии на выполнение технологических операций изготовления машиностроительных изделий высокой сложности с применением CAPP-систем |
|  | Методика расчета экономической эффективности технологических процессов |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в обеспечении качества изготовления машиностроительных изделий средней сложности; способах повышения производительности технологических процессов; прогрессивных средствах технологического оснащения |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по оформлению конструкторской и технологической документации |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации, требования охраны труда |
|  | Основные принципы работы в современных CAPP-системах |
|  | Современные CAPP-системы, их функциональные возможности для проектирования технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Средства технологического оснащения, контрольно-измерительные приборы и инструмент, применяемые в организации |
|  | Технологические процессы изготовления машиностроительных изделий средней сложности, используемые в организации |
|  | Процедуры согласования и утверждения технологической и конструкторской документации, действующие в организации |
|  | Функциональные возможности и особенности работы в PDM и ERP-системах, используемых в организации |
| Другие характеристики | - |

### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и управление технологическими процессами изготовления машиностроительных изделий средней сложности | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обработка данных объективного контроля SCADA-систем для выявления причин брака при изготовлении машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Подготовка предложений по предупреждению и ликвидации брака при изготовлении машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Внесение с применением CAD,CAPP,PDM-систем изменений в технологические процессы изготовления машиностроительных изделий средней сложности и документацию на них |
|  | Подготовка предложений по предупреждению и ликвидации брака при изготовлении машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Исследование с применением CAD, CAE, CAPP-систем технологических операций технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Контроль предложений по предупреждению и ликвидации брака и изменению в технологических процессах, разработанных специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Использовать данные SCADA-систем для анализа производственной ситуации и выявление причин брака при изготовлении машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Проводить технологические эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов с применением систем автоматизированного проектирования |
|  | Использовать CAE-системы для моделирования физический явлений, возникающих при реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Использовать CAD и CAPP-системы для редактирования технологической документации технологические процессы изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Оценивать предложения по предупреждению и ликвидации брака и изменению в технологических процессах, разработанные специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые знания | Параметры и режимы технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Правила эксплуатации средств технологического оснащения, используемых при реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Виды и причины брака при изготовлении машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Методы уменьшения влияния технологических факторов, вызывающих погрешности изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Функциональные возможности SCADA-систем по сбору, обработке и отображению информации о технологических процессах изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Основные принципы работы в современных CAPP-системах |
|  | Современные CAPP-системы, их функциональные возможности для проектирования технологических процессов изготовления машиностроительных изделий низкой сложности |
|  | Методики проведения экспериментов |
|  | Методики обработки экспериментальных данных |
|  | Основные принципы работы в современных CAE-системах |
|  | Современные CAE-системы, их функциональные возможности для моделирования физических явлений, возникающих при реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по управлению изменениями в технологической документации |
|  | Процедуры согласования и утверждения изменений в технологической и конструкторской документации, действующие в организации |
|  | Функциональные возможности и особенности работы в PDM и ERP-системах, используемых в организации |
| Другие характеристики | - |

### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация информации в базах данных CAPP- систем | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка с применением CAD, CAPP-систем унифицированных конструкторско-технологических решений |
|  | Ведение баз знаний выбора средств технологического оснащения, контрольно-измерительных приборов и инструментов; расчета режимов резания, норм времени и расхода материалов |
|  | Контроль за ведением справочников CAPP-систем, выполняемых специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Использовать CAPP-системы для поиска и анализа конструкторско-технологических решений с целью их унификации и типизации |
|  | Использовать возможности CAPP-систем для формирования баз технологических знаний организации |
|  | Оценивать записи в базах знаний и справочниках системы автоматизированного проектирования, созданных специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые знания | Принципы унификации конструкторско-технологических решений |
|  | Способы формализации информации для ее хранения в базах знаний |
|  | Принципы формирования баз знаний |
|  | Основные принципы работы в современных CAPP-системах |
|  | Современные CAPP-системы, их функциональные возможности для унификации конструкторско-технологических решений |
|  | Процедуры согласования и утверждения изменений формы технологических документов, действующие в организации |
|  | Функциональные возможности и особенности работы в PDM и ERP-системах, используемых в организации |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Автоматизированное проектирование технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Инженер-технолог в машиностроении I категории Инженер-технолог I категории |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитет |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет инженером-технологом II категории |
| Особые условия допуска к работе | − |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышение квалификации не реже одного раза в пять лет |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 22854 | Инженер-технолог |
| ОКСО | 2.15.04.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |

### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение технологичности конструкции машиностроительных изделий высокой сложности | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ с применением CAD-систем технологичности конструкций машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Качественная и количественная оценка технологичности конструкций машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Разработка с CAD-систем предложений по изменению конструкций машиностроительных изделий высокой сложности с целью повышения их технологичности |
|  | Контроль предложений по повышению технологичности, внесенных специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Использовать CAD-системы для выявления нетехнологичных элементов конструкций машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Разрабатывать с применением CAD-систем предложения по повышению технологичности конструкций машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Рассчитывать основные показатели количественной оценки технологичности конструкции машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Рассчитывать вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкции машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Оценивать предложения по повышению технологичности конструкции деталей машиностроения, внесенные специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые знания | Основные принципы работы в современных CAD-системах |
|  | Современные CAD-системы, их функциональные возможности для проектирования 2D и 3D геометрических моделей машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы в области технологичности |
|  | Последовательность действий при оценке технологичности конструкции машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Критерии качественной оценки технологичности конструкции машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Основные показатели количественной оценки технологичности конструкции машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкции машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Процедуры согласования и утверждения предложений по изменению конструкции машиностроительных изделий высокой сложности с целью повышения их технологичности |
|  | Функциональные возможности и особенности работы в PDM и ERP-системах, используемых в организации |
| Другие характеристики | - |

### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка с использованием CAD, CAPP- систем технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение типа производства машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Выбор с применением CAD, CAPP-систем вида исходных заготовок и методов их изготовления для машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Синтез с применением CAD, CAPP, PDM-систем технических заданий на проектирование исходных заготовок |
|  | Контроль проектов заготовок и технических заданий на проектирование заготовок, подготовленных специалистами более низкой квалификации |
|  | Анализ с применением CAD, CAPP, PDM-систем технических требований, предъявляемых к машиностроительным изделиям высокой сложности |
|  | Расчет с применением CAD, CAE-систем требуемых сил закрепления заготовок и деталей машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Разработка с применением CAD, CAPP-систем единичных технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Контроль технологических процессов, разработанных специалистами более низкой квалификации |
|  | Выбор с применением CAPP, ERP-систем стандартных средств технологического оснащения, необходимых для реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Выбор с применением CAPP, ERP-систем стандартных контрольно-измерительных приборов и инструмента, необходимых для реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Разработка с применением CAD, CAPP, PDM-систем технических заданий на проектирование специальных средств технологического оснащения, необходимых для изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Разработка с применением CAD, CAPP, PDM-систем технических заданий на проектирование специальных контрольно-измерительных приборов и инструмента, необходимых для реализации технологических процессов машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Расчет с применением CAPP-систем значений припусков и промежуточных размеров на обработку поверхностей машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Выбор с применением CAPP-систем технологических режимов технологических операций изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Расчет точности обработки при проектировании операций изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Расчет с CAPP-систем норм времени, материалов, инструментов, энергии на технологические операции изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Определение экономической эффективности проектируемых технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Оформление с применением CAD, CAPP, PDM-систем технологической документации на технологические процессы изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
| Необходимые умения | Определять тип производства на основе анализа программы выпуска машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Выбирать схемы контроля технических требований, предъявляемых к машиностроительным изделиям высокой сложности |
|  | Использовать CAD-системы для выявления конструктивных особенностей машиностроительных изделий высокой сложности, влияющих на выбор метода получения исходной заготовки |
|  | Выбирать вид исходной заготовки, метод ее получения и основные требования к ее конструкции для машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Использовать CAD и PDM-системы для оформления технического задания на проектирование исходных заготовок |
|  | Оценивать технические задания на проектирование исходных заготовок, подготовленные специалистами более низкой квалификации |
|  | Выбирать схемы базирования и закрепления заготовок и деталей машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Использовать CAE-системы для расчета сил закрепления заготовок и деталей машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для разработки маршрутных и операционных технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Оценивать технологические процессы изготовления деталей машиностроения, разработанные специалистами более низкой квалификации |
|  | Использовать CAPP-системы для поиска типовых технологических процессов и технологических процессов-аналогов для машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Рассчитывать погрешности обработки при выполнении операций изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для расчета припусков и промежуточных размеров на обработку поверхностей машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для определения технологических возможностей стандартных средств технологического оснащения, используемых в технологических процессах изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для определения технологических возможностей стандартных контрольно-измерительных приборов и инструмента, используемых в технологических процессах изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Устанавливать основные требования к специальным средствам технологического оснащения, разрабатываемых для реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Устанавливать основные требования к специальным контрольно-измерительным приборам и инструменту, используемым для реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Использовать CAPP-системы и САПР производителей режущего инструмента для выбора технологических режимов технологических операций изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для нормирования технологических операций изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Использовать CAPP-системы для расчета норм расхода материалов, инструментов, энергии в технологических операциях изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Рассчитывать экономическую эффективность проектируемых технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Использовать CAD и CAPP-системы для оформления технологической документации на технологические процессы изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
| Необходимые знания | Технические требования, предъявляемые к машиностроительным изделиям высокой сложности |
|  | Основные методы контроля технических требований, предъявляемых к машиностроительным изделиям высокой сложности |
|  | Основные технологические свойства конструкционных материалов машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Основные принципы работы в современных CAD-системах |
|  | Современные CAD-системы, их функциональные возможности для проектирования 2D и 3D геометрических моделей машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Характеристики основных видов исходных заготовок и методов их получения |
|  | Технологические возможности заготовительных производств организации |
|  | Принципы выбора технологических баз |
|  | Типовые схемы базирования заготовок и деталей машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Основные принципы работы в современных CAE-системах |
|  | Современные CAE-системы, их функциональные возможности для расчета сил закрепления |
|  | Типовые технологические процессы изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Принципы построения технологических процессов с применением CAPP-систем |
|  | Основные средства технологического оснащения, используемые в технологических процессах изготовления машиностроительных изделий высокой сложности, и принципы его работы |
|  | Технологические возможности средств технологического оснащения, используемых в технологических процессах изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Принципы выбора средств технологического оснащения |
|  | Технологические возможности стандартных контрольно-измерительных приборов и инструмента |
|  | Принципы выбора контрольно-измерительных приборов и инструмента |
|  | Методика выбора технологических режимов технологических операций изготовления машиностроительных изделий высокой сложности с применением CAPP-систем |
|  | Методика расчета норм времени для технологических операций изготовления машиностроительных изделий высокой сложности с применением CAPP-систем |
|  | Методика расчета нормативов расхода материалов, инструментов, энергии на выполнение технологических операций изготовления машиностроительных изделий высокой сложности с применением CAPP-систем |
|  | Методика расчета экономической эффективности технологических процессов |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в обеспечении качества изготовления машиностроительных изделий высокой сложности; способах повышения производительности технологических процессов; прогрессивных средствах технологического оснащения |
|  | Технические характеристики и экономические показатели лучших отечественных и зарубежных технологий, аналогичных проектируемым |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по оформлению конструкторской и технологической документации |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации, требования охраны труда |
|  | Основные принципы работы в современных CAPP-системах |
|  | Современные CAPP-системы, их функциональные возможности для проектирования технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Средства технологического оснащения, контрольно-измерительные приборы и инструмент, применяемые в организации |
|  | Технологические процессы изготовления машиностроительных изделий высокой сложности, используемые в организации |
|  | Процедуры согласования и утверждения технологической и конструкторской документации, действующие в организации |
|  | Функциональные возможности и особенности работы в PDM и ERP-системах, используемых в организации |
| Другие характеристики | - |

### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и управление технологическими процессами изготовления машиностроительных изделий высокой сложности | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обработка данных объективного контроля SCADA-систем для выявления причин брака при изготовлении машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Подготовка предложений по предупреждению и ликвидации брака при изготовлении машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Внесение с применением CAD,CAPP,PDM-систем изменений в технологические процессы изготовления машиностроительных изделий высокой сложности и документацию на них |
|  | Подготовка предложений по предупреждению и ликвидации брака при изготовлении машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Исследование с применением CAD, CAE, CAPP-систем технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Контроль предложений по предупреждению и ликвидации брака и изменению в технологических процессах, разработанных специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Использовать данные SCADA-систем для анализа производственной ситуации и выявление причин брака при изготовлении машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Планировать технологические эксперименты |
|  | Использовать CAE-системы для моделирования физический явлений, возникающих при реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Использовать CAD и CAPP-системы для редактирования технологической документации технологические процессы изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Оценивать предложения по предупреждению и ликвидации брака и изменению в технологических процессах, разработанные специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые знания | Параметры и режимы технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Правила эксплуатации средств технологического оснащения, используемых при реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Виды и причины брака при изготовлении машиностроительных изделий средней сложности |
|  | Технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Методы уменьшения влияния технологических факторов, вызывающих погрешности изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Функциональные возможности SCADA-систем по сбору, обработке и отображению информации о технологических процессах изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Основные принципы работы в современных CAPP-системах |
|  | Современные CAPP-системы, их функциональные возможности для проектирования технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Методики планирования экспериментов |
|  | Основные принципы работы в современных CAE-системах |
|  | Современные CAE-системы, их функциональные возможности для моделирования физических явлений, возникающих при реализации технологических процессов изготовления машиностроительных изделий высокой сложности |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по управлению изменениями в технологической документации |
|  | Процедуры согласования и утверждения изменений в технологической и конструкторской документации, действующие в организации |
|  | Функциональные возможности и особенности работы в PDM и ERP-системах, используемых в организации |
| Другие характеристики | - |

### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка предложений по повышению эффективности использования CAD, CAPP- систем в организации | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Унификация и типизация конструкторско-технологических решений |
|  | Разработка групповых технологических процессов изготовления машиностроительных изделий с применением CAD, CAPP-систем |
|  | Разработка мероприятий по повышению эффективности производства, направленных на сокращение расхода материалов, снижение трудоемкости, повышение производительности труда |
|  | Контроль за ведением баз знаний и справочников CAPP-систем, выполняемых специалистами более низкой квалификации |
|  | Планирование, постановка, проведение опытно-технологических работ |
|  | Анализ процесса технологической подготовки производства изделий на предприятии и выявление этапов, подлежащих автоматизации |
|  | Технико-экономическая оценка возможных результатов автоматизации этапов технологической подготовки производства |
|  | Разработка алгоритмов работы новых компонентов CAD, CAPP, PDM, ERP - систем |
|  | Составление технического задания на разработку новых компонентов CAD, CAPP, PDM, ERP - систем |
| Необходимые умения | Группировать машиностроительные изделия по конструктивно-технологическим признакам для формирования групп, для которых целесообразно разрабатывать групповые технологические процессы |
|  | Использовать CAPP-системы для поиска и анализа технологических процессов с целью их унификации и типизации |
|  | Выбирать изделие-представитель (формировать комплексное изделие) |
|  | Использовать CAD и CAPP-системы для разработки групповых технологических процессов изготовления машиностроительных изделий |
|  | Оценивать записи в базах знаний и справочниках системы автоматизированного проектирования, созданных специалистами более низкой квалификации |
|  | Планировать и проводить опытно-технологические работы с обработкой и анализом результатов |
|  | Анализировать процесс технологической подготовки производства изделий на предприятии с точки зрения возможности автоматизации его этапов |
|  | Оценивать возможный экономический эффект от внедрения систем автоматизации этапов технологической подготовки производства |
|  | Описывать на формальных языках алгоритм работы новых компонентов CAD, CAPP, PDM, ERP - систем |
|  | Составлять техническое задания на разработку новых компонентов CAD, CAPP, PDM, ERP - систем |
|  | Разрабатывать предложения по совершенствованию систем автоматизированного проектирования, используемых в организации |
| Необходимые знания | Конструктивно-технологические признаки группирования изделий |
|  | Принципы технологического группирования изделий |
|  | Принципы выбора изделия-представителя |
|  | Методики разработки типовых и групповых технологических процессов и операций |
|  | Технологические возможности средств технологического оснащения, используемых в организации |
|  | Технология производства продукции в организации, перспективы технического развития |
|  | Методы анализа технического уровня объектов техники и технологии |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в обеспечении качества изготовления машиностроительных изделий высокой сложности; способах повышения производительности технологических процессов; прогрессивных средствах технологического оснащения |
|  | Технические характеристики и экономические показатели лучших отечественных и зарубежных технологий, аналогичных проектируемым |
|  | Методологии функционального моделирования производственных систем |
|  | Технические характеристики и функциональные возможности современных отечественных и зарубежных CAD, CAPP, PDM-систем |
|  | Основные принципы работы в современных CAPP-системах |
|  | Современные CAPP-системы, их функциональные возможности для унификации технологических процессов |
|  | Функциональные возможности и особенности работы в PDM и ERP-системах, используемых в организации |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

| 4.1.Ответственная организация-разработчик |
| --- |
| 4.2.Наименования организаций-разработчиков |
|  | ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

5 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.