УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «___» _____ 2018 г. № _____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Доводчик-притирщик

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обработка поверхностей деталей простой формы (далее – простые детали) с точностью размеров до 6 квалитета»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обработка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету, сложной конфигурации и (или) с труднодоступными местами деталей (далее – сложные детали) с точностью размеров до 6 квалитета»	12

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обработка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету, сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету, деталей прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых передач (далее – простые детали зубчатых передач) до 5 степени точности»	26

3.4. Обобщенная трудовая функция «Обработка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и выше, поверхностей сложных деталей по 4 квалитету, простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше, деталей цилиндрических с шевронными зубьями, винтовых, конических и червячных передач (далее – сложные детали зубчатых передач) по 5 степени точности»	44

3.5. Обобщенная трудовая функция «Обработка поверхностей сложных деталей по 3 квалитету и выше, сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше»	66

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	78

# I. Общие сведения

| Доводка и притирка поверхностей машиностроительных деталей |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности абразивно-доводочных операций изготовления деталей в механосборочном производстве

Группа занятий:

| 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обработка поверхностей деталей простой формы (далее – простые детали) с точностью размеров до 6 квалитета | 2 | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью до Ra 0,4…0,2 вручную | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на налаженных доводочно-притирочных станках | A/02.2 | 2 |
| B | Обработка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету, сложной конфигурации и (или) с труднодоступными местами деталей (далее – сложные детали) с точностью размеров до 6 квалитета | 3 | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью до Ra 0,4…0,2 вручную | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью до Ra 0,4…0,2 на доводочно-притирочных станках | B/04.3 | 3 |
| C | Обработка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету, сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету, деталей прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых передач (далее – простые детали зубчатых передач) до 5 степени точности | 3 | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную | C/01.4 | 3 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках | C/02.4 | 3 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную | C/03.4 | 3 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках | C/04.4 | 3 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 на специализированных станках | C/05.4 | 3 |
| D | Обработка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и выше, поверхностей сложных деталей по 4 квалитету, простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше, деталей цилиндрических с шевронными зубьями, винтовых, конических и червячных передач (далее – сложные детали зубчатых передач) по 5 степени точности | 4 | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и выше и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и выше и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках | D/04.4 | 4 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 на специализированных станках | D/05.4 | 4 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей зубчатых передач по 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8…0,4 на специализированных станках | D/06.4 | 4 |
| Е | Обработка поверхностей сложных деталей по 3 квалитету и выше, сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше | 4 | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и выше и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и выше и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках | E/02.4 | 4 |
|  |  |  | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 на специализированных станках | E/03.4 | 4 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка поверхностей деталей простой формы (далее – простые детали) с точностью размеров до 6 квалитета | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Доводчик-притирщик 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе 18 лет (при работе с пастами, содержащими окись хрома) |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 1 | Доводчик-притирщик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 11853 | Доводчик-притирщик |

### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью до Ra 0,4…0,2 вручную | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технической документацией вручную |
|  | Контроль качества обработанных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовок для доводки и притирки |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для доводки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для притирки сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Выполнять доводку плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,4…0,2 обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских и цилиндрических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и приемы доводки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Способы и приемы очистки плоских и цилиндрических поверхностей деталей и притиров после доводочно-притирочных работ |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров до 6 квалитета, формы и взаимного расположения плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнение доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки, материалов и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на налаженных доводочно-притирочных станках | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на налаженных доводочно-притирочных станках |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технической документацией на налаженных доводочно-притирочных станках |
|  | Контроль качества обработанных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять инструменты для доводки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Выполнять доводку плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на налаженных доводочно-притирочных станках |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на налаженных доводочно-притирочных станках |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,4…0,2 обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Проверять исправность и работоспособность доводочно-притирочных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание доводочно-притирочных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на налаженных доводочно-притирочных станках |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на налаженных доводочно-притирочных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских и цилиндрических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на доводочно-притирочных станках |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы доводочно-притирочных станков |
|  | Органы управления и правила использования доводочно-притирочных станков |
|  | Способы и приемы доводки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на доводочно-притирочных станках |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на доводочно-притирочных станках |
|  | Способы и приемы очистки плоских и цилиндрических поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки и притирки |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров до 6 квалитета, формы и взаимного расположения плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности доводочно-притирочных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на налаженных доводочно-притирочных станках |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету, фасонных и (или) с труднодоступными местами деталей (далее – сложные детали) с точностью размеров до 6 квалитета | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Доводчик-притирщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев доводчиком-притирщиком 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе 18 лет (при работе с пастами, содержащими окись хрома) |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 2 | Доводчик-притирщик 3-го |
| ОКПДТР | 11853 | Доводчик-притирщик |

### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 в соответствии с технической документацией вручную |
|  | Контроль качества обработанных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовок для доводки и притирки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для доводки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для притирки сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Выбирать и подготавливать к работе пасты, суспензии и инструменты для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Выполнять доводку плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,2…0,1 обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских и цилиндрических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и приемы доводки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
|  | Способы и приемы очистки плоских и цилиндрических поверхностей деталей и притиров после доводочно-притирочных работ |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров по 5 квалитету, формы и взаимного расположения плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнение доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки, материалов и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Другие характеристики | - |

### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Настойка и наладка доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Выполнение технологической операции доводки притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 в соответствии с технической документацией на доводочно-притирочных станках |
|  | Контроль качества обработанных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять инструменты для доводки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Производить настройку доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Выполнять доводку плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,2…0,1 обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Проверять исправность и работоспособность доводочно-притирочных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание доводочно-притирочных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских и цилиндрических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на доводочно-притирочных станках для доводки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы доводочно-притирочных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Правила проверки на точность доводочно-притирочных станков |
|  | Органы управления и правила использования доводочно-притирочных станков |
|  | Способы и приемы доводки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочно-притирочных работах |
|  | Способы и приемы очистки плоских и цилиндрических поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки и притирки |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров по 5 квалитету, формы и взаимного расположения плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения простых деталей с точностью размеров по 5 квалитету |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских и цилиндрических поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности доводочно-притирочных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Другие характеристики | - |

### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью до Ra 0,4…0,2 вручную | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технической документацией вручную |
|  | Контроль качества обработанных плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовок для доводки и притирки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для доводки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для притирки сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Выбирать и подготавливать к работе пасты, суспензии и инструменты для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Выполнять доводку плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,4…0,2 обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских и цилиндрических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и приемы доводки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
|  | Способы и приемы очистки плоских и цилиндрических поверхностей деталей и притиров после доводочно-притирочных работ |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров до 6 квалитета, формы и взаимного расположения плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнение доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки, материалов и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Другие характеристики | - |

### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью до Ra 0,4…0,2 на доводочно-притирочных станках | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью до Ra 0,4…0,2 на доводочно-притирочных станках |
|  | Настойка и наладка доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технической документацией на доводочно-притирочных станках |
|  | Контроль качества обработанных плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять инструменты для доводки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Производить настройку доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Выполнять доводку плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,4…0,2 обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Проверять исправность и работоспособность доводочно-притирочных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание доводочно-притирочных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на доводочно-притирочных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских и цилиндрических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на доводочно-притирочных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на доводочно-притирочных станках для доводки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы доводочно-притирочных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Правила проверки на точность доводочно-притирочных станков |
|  | Органы управления и правила использования доводочно-притирочных станков |
|  | Способы и приемы доводки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на доводочно-притирочных станках |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на доводочно-притирочных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочно-притирочных работах |
|  | Способы и приемы очистки плоских и цилиндрических поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки и притирки |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров до 6 квалитета, формы и взаимного расположения плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских и цилиндрических поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности доводочно-притирочных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету, сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету, деталей прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых передач (далее – простые детали зубчатых передач) до 5 степени точности | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Доводчик-притирщик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года доводчиком-притирщиком 3-го разряда при наличии профессионального обучения Не шести месяцев доводчиком-притирщиком 3-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе 18 лет (при работе с пастами, содержащими окись хрома) |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 3 | Доводчик-притирщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11853 | Доводчик-притирщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 в соответствии с технической документацией вручную |
|  | Контроль качества обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовок для доводки и притирки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для притирки сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Выбирать и подготавливать к работе пасты, суспензии и инструменты для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Выполнять доводку плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,1…0,05 обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских, цилиндрических и конических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и приемы доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
|  | Способы и приемы очистки плоских, цилиндрических и конических поверхностей деталей и притиров после доводочно-притирочных работ |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров по 4 квалитету, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнение доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки, материалов и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Другие характеристики | - |

### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Настойка и наладка доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 в соответствии с технической документацией на доводочно-притирочных станках |
|  | Контроль качества обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять инструменты для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Производить настройку доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Выполнять доводку плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,1…0,05 обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Проверять исправность и работоспособность доводочно-притирочных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание доводочно-притирочных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских, цилиндрических и конических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на доводочно-притирочных станках для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы доводочно-притирочных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Правила проверки на точность доводочно-притирочных станков |
|  | Органы управления и правила использования доводочно-притирочных станков |
|  | Способы и приемы доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочно-притирочных работах |
|  | Способы и приемы очистки плоских, цилиндрических и конических поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки и притирки |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров по 4 квалитету, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения простых деталей с точностью размеров по 4 квалитету |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности доводочно-притирочных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Другие характеристики | - |

### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 в соответствии с технической документацией вручную |
|  | Контроль качества обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовок для доводки и притирки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для притирки сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Выбирать и подготавливать к работе пасты, суспензии и инструменты для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Выполнять доводку плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,2…0,1 обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских, цилиндрических и конических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и приемы доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 вручную |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
|  | Способы и приемы очистки плоских, цилиндрических и конических поверхностей деталей и притиров после доводочно-притирочных работ |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров по 5 квалитету, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнение доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки, материалов и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Другие характеристики | - |

### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Настойка и наладка доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 в соответствии с технической документацией на доводочно-притирочных станках |
|  | Контроль качества обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять инструменты для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Производить настройку доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Выполнять доводку плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,2…0,1 обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Проверять исправность и работоспособность доводочно-притирочных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание доводочно-притирочных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских, цилиндрических и конических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на доводочно-притирочных станках для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы доводочно-притирочных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Правила проверки на точность доводочно-притирочных станков |
|  | Органы управления и правила использования доводочно-притирочных станков |
|  | Способы и приемы доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочно-притирочных работах |
|  | Способы и приемы очистки плоских, цилиндрических и конических поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки и притирки |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров по 5 квалитету, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских, цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности доводочно-притирочных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Другие характеристики | - |

### 3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 на специализированных станках | Код | C/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 |
| --- | --- |
|  | Настойка и наладка специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки поверхностей простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 на специализированных станках |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 в соответствии с технической документацией на специализированных станках |
|  | Контроль качества обработанных поверхностей простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали зубчатых передач |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе, устанавливать на станок инструменты для доводки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Производить настройку специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Выполнять доводку простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на специализированном станке |
|  | Выполнять притирку сопряженных поверхностей простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на специализированном станке |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать параметры простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,8...0,4 обработанных поверхностей |
|  | Проверять исправность и работоспособность специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных и притирочных работ |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 на специализированных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 на специализированных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению абразивно-доводочно-притирочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на специализированных станках для доводки поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач |
|  | Последовательность и содержание настройки специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Органы управления и правила использования специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Способы и приемы доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочно-притирочных работах |
|  | Способы и приемы очистки поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки и притирки |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Параметры простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4, контролируемые после доводки и притирки |
|  | Способы и правила контроля простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных поверхностей простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных и притирочных работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и выше, поверхностей сложных деталей по 4 квалитету, простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше, сложных деталей зубчатых передач по 5 степени точности | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Доводчик-притирщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет доводчиком-притирщиком 4-го разряда при наличии профессионального обучения Не менее одного года доводчиком-притирщиком 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе 18 лет (при работе с пастами, содержащими окись хрома) |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 4 | Доводчик-притирщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11853 | Доводчик-притирщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

### 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и выше и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технической документацией вручную |
|  | Контроль качества обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовок для доводки и притирки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для притирки сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Выбирать и подготавливать к работе пасты, суспензии и инструменты для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Выполнять доводку плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,05…0,025 обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских, цилиндрических и конических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и приемы доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
|  | Способы и приемы очистки плоских, цилиндрических и конических поверхностей деталей и притиров после доводочно-притирочных работ |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров по 3 квалитету, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнение доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки, материалов и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Другие характеристики | - |

### 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и выше и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и выше и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Настойка и наладка доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технической документацией на доводочно-притирочных станках |
|  | Контроль качества обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять инструменты для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Производить настройку доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Выполнять доводку плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,05…0,025 обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Проверять исправность и работоспособность доводочно-притирочных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание доводочно-притирочных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских, цилиндрических и конических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на доводочно-притирочных станках для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы доводочно-притирочных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Правила проверки на точность доводочно-притирочных станков |
|  | Органы управления и правила использования доводочно-притирочных станков |
|  | Способы и приемы доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочно-притирочных работах |
|  | Способы и приемы очистки плоских, цилиндрических и конических поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки и притирки |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров по 3 квалитету, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения простых деталей с точностью размеров по 3 квалитету |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских, цилиндрических и конических поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности доводочно-притирочных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Другие характеристики | - |

### 3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 в соответствии с технической документацией вручную |
|  | Контроль качества обработанных плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовок для доводки и притирки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для доводки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для притирки сопряженных плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Выбирать и подготавливать к работе пасты, суспензии и инструменты для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Выполнять доводку плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,1…0,05 обработанных плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и приемы доводки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 вручную |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
|  | Способы и приемы очистки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей деталей и притиров после доводочно-притирочных работ |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров по 4 квалитету, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнение доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки, материалов и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Другие характеристики | - |

### 3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Настойка и наладка доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 в соответствии с технической документацией на доводочно-притирочных станках |
|  | Контроль качества обработанных плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять инструменты для доводки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Производить настройку доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Выполнять доводку плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,1…0,05 обработанных плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей |
|  | Проверять исправность и работоспособность доводочно-притирочных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание доводочно-притирочных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на доводочно-притирочных станках для доводки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы доводочно-притирочных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Правила проверки на точность доводочно-притирочных станков |
|  | Органы управления и правила использования доводочно-притирочных станков |
|  | Способы и приемы доводки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочно-притирочных работах |
|  | Способы и приемы очистки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки и притирки |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету и с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров по 4 квалитету, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения сложных деталей с точностью размеров по 4 квалитету |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,1…0,05 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности доводочно-притирочных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Другие характеристики | - |

### 3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 на специализированных станках | Код | D/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью до Ra 0,4…0,1 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки поверхностей простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 на специализированных станках |
|  | Настойка и наладка специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью до Ra 0,4…0,1 |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью до Ra 0,4…0,1 в соответствии с технической документацией на специализированных станках |
|  | Контроль качества обработанных поверхностей простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью до Ra 0,4…0,1 |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью до Ra 0,4…0,1 в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали зубчатых передач |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью до Ra 0,4…0,1 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе, устанавливать на станок инструменты для доводки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Производить настройку специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Выполнять доводку простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на специализированном станке |
|  | Выполнять притирку сопряженных поверхностей простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на специализированном станке |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать параметры простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,4…0,1 обработанных поверхностей |
|  | Проверять исправность и работоспособность специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных и притирочных работ |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 на специализированных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 на специализированных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению абразивно-доводочно-притирочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на специализированных станках для доводки поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач |
|  | Последовательность и содержание настройки специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Органы управления и правила использования специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Способы и приемы доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочно-притирочных работах |
|  | Способы и приемы очистки поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки и притирки |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Параметры простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1, контролируемые после доводки и притирки |
|  | Способы и правила контроля простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных поверхностей простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных станков для доводки и притирки простых деталей зубчатых передач |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных и притирочных работ |
| Другие характеристики | - |

### 3.4.6. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей зубчатых передач по 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8…0,4 на специализированных станках | Код | D/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки поверхностей сложных деталей зубчатых передач по 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8…0,4 на специализированных станках |
|  | Настойка и наладка специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 в соответствии с технической документацией на специализированных станках |
|  | Контроль качества обработанных поверхностей сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали зубчатых передач |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью до Ra 0,8…0,4 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе, устанавливать на станок инструменты для доводки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Производить настройку специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Выполнять доводку сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на специализированном станке |
|  | Выполнять притирку сопряженных поверхностей сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на специализированном станке |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать параметры сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,8...0,4 обработанных поверхностей |
|  | Проверять исправность и работоспособность специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных и притирочных работ |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 на специализированных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 на специализированных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению абразивно-доводочно-притирочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на специализированных станках для доводки поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач |
|  | Последовательность и содержание настройки специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Органы управления и правила использования специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Способы и приемы доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочно-притирочных работах |
|  | Способы и приемы очистки поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки и притирки |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Параметры сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4, контролируемые после доводки и притирки |
|  | Способы и правила контроля сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных поверхностей сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач до 5 степени точности и с шероховатостью Ra 0,8...0,4 |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных и притирочных работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка поверхностей сложных деталей по 3 квалитету и выше, сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Доводчик-притирщик 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет доводчиком-притирщиком 5-го разряда при наличии профессионального обучения Не менее двух лет доводчиком-притирщиком 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе 18 лет (при работе с пастами, содержащими окись хрома) |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 5 | Доводчик-притирщик 6-го разряда |
| ОКПДТР | 11853 | Доводчик-притирщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

### 3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и выше и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технической документацией вручную |
|  | Контроль качества обработанных плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовок для доводки и притирки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручнаю |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для доводки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки для притирки сопряженных плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Выбирать и подготавливать к работе пасты, суспензии и инструменты для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Выполнять доводку плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом вручную |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,05…0,025 обработанных плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и приемы доводки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
|  | Способы и приемы очистки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей деталей и притиров после доводочно-притирочных работ |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров по 3 квалитету, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнение доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки, материалов и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ вручную |
| Другие характеристики | - |

### 3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и выше и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и выше и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Настойка и наладка доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технической документацией на доводочно-притирочных станках |
|  | Контроль качества обработанных плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять инструменты для доводки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Производить настройку доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Выполнять доводку плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Выполнять притирку сопряженных плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Определять визуально дефекты обработанных плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать точность размеров, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,05…0,025 обработанных плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей |
|  | Проверять исправность и работоспособность доводочно-притирочных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание доводочно-притирочных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на доводочно-притирочных станках для доводки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы доводочно-притирочных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки доводочно-притирочных станков для доводки и притирки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Правила проверки на точность доводочно-притирочных станков |
|  | Органы управления и правила использования доводочно-притирочных станков |
|  | Способы и приемы доводки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Способы и приемы притирки сопряженных плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочно-притирочных работах |
|  | Способы и приемы очистки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки и притирки |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету и с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и правила определения точности размеров по 3 квалитету, формы и взаимного расположения плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения сложных деталей с точностью размеров по 3 квалитету |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости плоских, цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности доводочно-притирочных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочно-притирочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Другие характеристики | - |

### 3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 на специализированных станках | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью до Ra 0,4…0,1 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки и притирки поверхностей сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 на специализированных станках |
|  | Настойка и наладка специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью до Ra 0,4…0,1 |
|  | Выполнение технологических операций доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью до Ra 0,4…0,1 в соответствии с технической документацией на специализированных станках |
|  | Контроль качества обработанных поверхностей сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью до Ra 0,4…0,1 |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью до Ra 0,4…0,1 в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали зубчатых передач |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью до Ra 0,4…0,1 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе, устанавливать на станок инструменты для доводки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Производить настройку специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Выполнять доводку сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на специализированном станке |
|  | Выполнять притирку сопряженных поверхностей сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на специализированном станке |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при доводке и притирке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки и паст и суспензий для доводки и притирки, заменять их по мере необходимости |
|  | Контролировать параметры сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,4…0,1 обработанных поверхностей |
|  | Проверять исправность и работоспособность специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных и притирочных работ |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой на предприятии |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 на специализированных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки и притирки, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 на специализированных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению абразивно-доводочно-притирочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на специализированных станках для доводки поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 квалитету и с шероховатостью Ra 0,2…0,1 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач |
|  | Последовательность и содержание настройки специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Органы управления и правила использования специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Способы и приемы доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочно-притирочных работах |
|  | Способы и приемы очистки поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки и притирки |
|  | Основные виды брака при доводке и притирке, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств паст и суспензий для доводки и притирки и инструментов для доводки |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Параметры сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1, контролируемые после доводки и притирки |
|  | Способы и правила контроля сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения контрольно-измерительных инструментов для измерения сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Способы и правила определения шероховатости обработанных поверхностей сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач по 4 степени точности и выше и с шероховатостью Ra 0,4…0,1 |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных станков для доводки и притирки сложных деталей зубчатых передач |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочно-притирочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных и притирочных работ |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России», город Москва

4.2. Наименования организаций-разработчиков

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848).

Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г., регистрационный № 10938).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.